## Slide 1: 4. Процессоры RISC‑V

## Slide 2: Процессоры RISC‑V Знакомство с RISC‑V
RISC‑V — архитектура наборов команд (ISA)
Свободная и открытая
Модульная — разделена на базовый целочисленный набор команд и набор стандартных расширений
Поддержка пересмотренного стандарта плавающей запятой IEEE-754 2008 года
Инструкции переменной длины — место в кодировке под расширения
Полностью виртуализируемая
Notes: RISC‑V — это новая архитектура наборов команд (ISA), которая изначально была определена для поддержки образования и исследований в области компьютерной архитектуры, но теперь превратилась в свободный стандарт и открытую архитектуру, принятую в промышленности для создания собственных процессоров.
Это полностью открытая ISA, свободно доступная для академических и промышленных кругов.
Обладает модульной структурой с поддержкой расширяемости и специализации, так как состоит из небольшого базового набора команд с набором стандартных расширений.
Дополнительные инструкции переменной длины позволяют расширять доступное пространство кодирования инструкций.
Полностью виртуализируемая ISA, что облегчает разработку гипервизоров.
Спецификация максимально избегает определения деталей реализации, поэтому её можно рассматривать как программно-видимый интерфейс для широкого спектра аппаратных реализаций

## Slide 3: Процессоры RISC‑V Терминология аппаратной платформы
Ядро — компонент, содержащий независимый блок выборки инструкций (IFU)
Hart (HARdware Thread) — аппаратный поток
Сопроцессор — блок, присоединенный к ядру RISC‑V и в основном управляемый потоком инструкций RISC‑V, но содержащий дополнительное архитектурное состояние и расширения набора инструкций
Ускоритель — либо непрограммируемый блок с фиксированной функциональностью, либо ядро, которое может работать автономно, но специализировано для определенных задач
Notes: Аппаратная платформа RISC‑V может содержать одно или несколько RISC‑V-совместимых вычислительных ядер, а также другие (несовместимые с RISC‑V) ядра, ускорители с фиксированной функциональностью, различные физические структуры памяти, устройства ввода-вывода и структуру межсоединений, которая позволяет компонентам взаимодействовать.
Компонент называется ядром, если он содержит независимый блок выборки инструкций (IFU). RISC‑V-совместимое ядро может поддерживать несколько RISC‑V-совместимых аппаратных потоков, или hart’ов, посредством многопоточности. Ядро RISC‑V может иметь дополнительные специализированные расширения набора инструкций или дополнительный сопроцессор.
Термин сопроцессор используется для обозначения блока, который присоединен к ядру RISC‑V и в основном управляется потоком инструкций RISC‑V, но содержит дополнительное архитектурное состояние и расширения набора инструкций, а также, возможно, имеет ограниченную автономность относительно основного потока инструкций RISC‑V.
Термин ускоритель относится либо к непрограммируемому блоку с фиксированной функциональностью, либо к ядру, которое может работать автономно, но специализировано для определенных задач. В системах на базе RISC‑V может быть много программируемых ускорителей, которые представляют собой ядра на базе RISC‑V со специализированными расширениями набора инструкций и/или настроенными сопроцессорами. I/O-ускорители являются важным классом ускорителей на базе RISC‑V; они выполняют задачи обработки ввода-вывода, снимая нагрузку с основных ядер приложений.
Системный уровень структуры аппаратной платформы на базе RISC‑V может варьироваться от микроконтроллера с одним ядром до кластера из тысяч многоядерных серверных узлов с общей памятью. Даже маленькие системы на одном кристалле могут быть структурированы как иерархия мультикомпьютеров и/или мультипроцессоров для модульного подхода к разработке или для обеспечения безопасной изоляции между подсистемами.

## Slide 4: Процессоры RISC‑V Среды выполнения программного обеспечения
Интерфейс среды выполнения (Execution Environment Interface, EEI) определяет:
Начальное состояние программы, а также количество и тип hart’ов
Доступность и атрибуты областей памяти и ввода-вывода
Поведение каждого hart’а для всех допустимых инструкций, выполняемых на нём
Обработку любых прерываний или исключений, возникающих во время выполнения, включая вызовы окружения
Пример: двоичный интерфейс приложений Linux (ABI) и двоичный интерфейс супервизора RISC‑V (SBI)
Примеры реализации
Аппаратные платформы
  hart’ы напрямую реализуются потоками физического процессора
  инструкции имеют полный доступ к физическому адресному пространству
Операционные системы RISC‑V, обеспечивающие несколько сред выполнения на уровне пользователя
  мультиплексирование задач пользовательского уровня на доступные потоки физического процессора
  управление доступом к памяти через виртуальную память
Гипервизоры RISC‑V, обеспечивающие несколько сред выполнения на уровне супервизора для гостевых ОС
Эмуляторы RISC‑V такие, как Spike, QEMU или rv8
  эмулируют hart’ы RISC‑V на базовой системе x86 и могут предоставлять среду выполнения на уровне пользователя или супервизора
Notes: Среда выполнения, в которой выполняется программа на RISC‑V, определяет её поведение. Интерфейс среды выполнения (Execution Environment Interface, EEI) RISC‑V определяет начальное состояние программы, а также количество и тип hart’ов, с которыми может работать среда, включая режимы привилегий, поддерживаемые этими потоками. EEI также определяет доступность и атрибуты областей памяти и ввода-вывода, поведение каждого hart’а для всех допустимых инструкций, выполняемых на нём (т.е. ISA является одним из компонентов EEI), и обработку любых прерываний или исключений, возникающих во время выполнения, включая вызовы окружения. Примеры EEI включают двоичный интерфейс приложений Linux (ABI) и двоичный интерфейс супервизора RISC‑V (SBI). Среда выполнения RISC‑V может быть реализована как чисто аппаратная, как чисто программная или как комбинация аппаратной и программной частей. Например, ловушки опкодов и программная эмуляция могут быть использованы для реализации функциональности, не предусмотренной в аппаратном обеспечении.
Примеры EEI включают двоичный интерфейс приложений Linux (ABI) и двоичный интерфейс супервизора RISC‑V (SBI). Среда выполнения RISC‑V может быть реализована как чисто аппаратная, как чисто программная или как комбинация аппаратной и программной частей. Например, ловушки опкодов и программная эмуляция могут быть использованы для реализации функциональности, не предусмотренной в аппаратном обеспечении.
Примеры реализации среды выполнения включают (взято из спецификаций RISC‑V):
• Аппаратные платформы «голого железа», где hart’ы напрямую реализуются потоками физического процессора, а инструкции имеют полный доступ к физическому адресному пространству.
◦ В этой реализации аппаратная платформа определяет среду выполнения, которая начинается при сбросе при включении питания.
• Операционные системы RISC‑V, обеспечивающие несколько сред выполнения на уровне пользователя.
◦ В этой модели среды обеспечиваются путем мультиплексирования задач пользовательского уровня на доступные потоки физического процессора и управления доступом к памяти через виртуальную память.
• Гипервизоры RISC‑V, обеспечивающие несколько сред выполнения на уровне супервизора для гостевых операционных систем.
• Эмуляторы RISC‑V, такие как Spike, QEMU или rv8.
◦ Они эмулируют hart’ы RISC‑V на базовой системе x86 и могут предоставлять среду выполнения на уровне пользователя или супервизора.
С точки зрения программного обеспечения, работающего в данной среде выполнения, hart — это ресурс, который автономно извлекает и выполняет инструкции RISC‑V в этой среде. В этом отношении hart ведет себя как ресурс аппаратного потока, даже если он мультиплексирован по времени на реальное оборудование средой выполнения. Некоторые EEI поддерживают создание и уничтожение дополнительных hart’ов, например, через вызовы среды для создания новых hart’ов.

## Slide 5: Процессоры RISC‑V Архитектура набора инструкций RISC‑V
Базовая целочисленный набор команд
  RV32I – 35 инструкций для работы с 32-битными целыми и 32-битными адресами
  RV32E – вариация RV32I с урезанным количеством регистров общего назначения
  RV64I, RV128I – наборы команд для поддержки расширенных целых и 64-битных адресов
Базовые расширения
  M — стандартные целочисленные расширения умножения и деления
  A — стандартные целочисленные атомарные расширения
  F — регистры с плавающей запятой одинарной точности
  D — регистры с плавающей запятой двойной точности
  C — сжатые инструкции
Пространство кодирования
  Стандартные
  Зарезервированные кодировки — не определены, но сохранены для будущих расширений стандарта
  Пользовательские кодировки — для нестандартных расширений
Notes: База ограничена минимальным набором инструкций, достаточным для поддержки существующих компиляторов, ассемблеров, компоновщиков и операционных систем (с дополнительными привилегированными инструкциями). Поэтому база обеспечивает простую и удобную отправную точку для создания пользовательских процессоров, с дополнительными специализированными ISA по мере необходимости. На самом деле существует четыре базовых ISA, которые образуют семейство RISC‑V ISA. Они делятся на категории в зависимости от размера целочисленных регистров, соответствующего размера адреса и количества целочисленных регистров.
Ниже перечислены ISA, определенные как часть семейства RISC‑V ISA.
RV32I – 35 инструкций для работы с 32-битными целыми и 32-битными адресами
RV32E – вариация RV32I с урезанным количеством регистров общего назначения
RV64I, RV128I – наборы команд для поддержки расширенных целых и 64-битных адресов
Ниже приведен список ISA, определенных базовыми спецификациями ISA. Чтобы получить определение соответствующей ISA, к каждому из следующих имен добавьте RV32 или RV64.
• I — базовая целочисленная ISA
• M — стандартные целочисленные расширения умножения и деления
• A — стандартные целочисленные атомарные расширения (атомарное чтение, изменение и запись в память для синхронизации)
• F — регистры с плавающей запятой (вычислительные инструкции с одинарной точностью, загрузка и сохранение)
• D — регистры с плавающей запятой двойной точности (вычислительные инструкции двойной точности, загрузка и сохранение)
• C — сжатые инструкции (обеспечивают более узкие 16-битовые версии базовых инструкций)
ISA были разработаны для широкой настройки и специализации. Каждая конкретная ISA была определена таким образом, что она может быть расширена одной или несколькими инструкциями по мере необходимости. Пространство кодирования набора инструкций RISC‑V и связанные с ним пространства кодирования, такие как регистры управления и состояния (CSR), разделены на три несовпадающие категории: стандартные, зарезервированные и пользовательские.
Стандартные кодировки определяются Фондом и не должны конфликтовать с другими стандартными расширениями для той же базовой ISA. Зарезервированные кодировки в настоящее время не определены, но сохранены для будущих расширений стандарта. Пользовательские кодировки доступны для нестандартных расширений, специфичных для конкретного производителя, и никогда не должны использоваться для стандартных расширений. Нестандартные расширения не определены Фондом.

## Slide 6: Процессоры RISC‑V Архитектура набора инструкций RISC‑V
Тип \ биты | 31 30 29 28 27 26 25 | 24 23 22 21 20 | 19 18 17 16 15 | 14 13 12 | 11 10 9 8 7 | 6 5 4 3 2 1 0
Регистр/ регистр | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | код операции
С операндом | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | код операции
С длинным операндом | imm[31:12] |  |  |  | rd | код операции
Сохранение | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | код операции
Ветвление | [12] imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1] [11] | код операции
Переход | [20] imm[10:1] | [11] | imm[19:12] |  | rd | код операции
Notes: иже приводится краткое описание различных типов команд и их определения в спецификациях RISC‑V. Это форматы 32-битовых инструкций RISC‑V.
• код операции (7 бит): частично определяет один из 6 типов форматов инструкций.
• funct7 и funct3 (10 бит): в комбинации дополнительно указывают выполняемую операцию.
• rs1 (5 бит): определяет по индексу регистр-источник, содержащий первый операнд.
• rs2 (5 бит): указывает регистр источника, содержащий второй операнд.
• rd (5 бит): указывает регистр назначения, в который будет направлен результат вычислений.
RISC‑V ISA определяет необходимый набор регистров, которые должны быть реализованы в процессоре, так что программное обеспечение во всех реализациях видит один и тот же набор регистров процессора.

## Slide 7: Процессоры RISC‑V Память
Адресное пространство hart’а — 2XLEN (XLEN — длина инструкции)
Адресное пространство является кольцевым, вычисления адресов, игнорируют переполнение и вместо этого преобразуются в значения по модулю 2XLEN
Адресное пространство может
  Быть свободным
  Содержать основную память
  Содержать одно или несколько устройств ввода-вывода
  При наличии нескольких hart’ов
    быть уникальным для каждого из hart’ов
    быть одинаковым для hart’ов
    некоторые части могут быть общими, а другие — уникальными для каждого
Выполнение каждой машинной инструкции в RISC‑V приводит к явным или неявным обращениям к памяти
  По крайней мере один неявный доступ к памяти — операция fetch выборки инструкции
  Специальные инструкции load и store выполняют явный доступ к памяти
Слабая модель упорядочивания памяти RISC‑V Weak Memory Ordering
Notes: Харт RISC‑V имеет единое адресное пространство размером 2^XLEN байт для всех обращений к памяти, где XLEN — ширина инструкции (например, для RV32 XLEN равен 32)
Адресное пространство памяти является кольцевым; следовательно, байт по адресу 2XLEN-1 является соседним с байтом по адресу ноль. Соответственно, вычисления адресов памяти, выполняемые аппаратным обеспечением, игнорируют переполнение и вместо этого преобразуются в значения по модулю 2XLEN. Среда выполнения определяет отображение аппаратных ресурсов в адресное пространство hart’а.
Различные диапазоны адресов адресного пространства hart’а могут:
• быть свободными;
• содержать основную память;
• содержать одно или несколько устройств ввода-вывода.
Чтение и запись в устройства ввода-вывода могут иметь видимые побочные эффекты, но доступ к основной памяти — нет. Хотя среда выполнения может называть устройством ввода-вывода все, что находится в адресном пространстве hart’а, обычно ожидается, что некоторая часть будет указана как основная память. Когда процессор имеет более одного hart’а:
• адресное пространство может быть уникальным для каждого из hart’ов;
• оно может быть одинаковым для обоих hart’ов;
• некоторые части могут быть общими, а другие — уникальными для каждого из них.
Выполнение каждой машинной инструкции в RISC‑V приводит к одному или нескольким явным или неявным обращениям к памяти. Для каждой выполненной инструкции существует по крайней мере один неявный доступ к памяти — это операция fetch выборки инструкции, которая инструктирует процессор о том, что должно быть выполнено. Ряд инструкций RISC‑V не требует дополнительных неявных обращений к памяти, кроме fetch’а, поскольку вся информация, необходимая процессору для выполнения операции, закодирована в fetch’е. Существуют также специальные инструкции load и store, которые выполняют явный доступ к памяти, обращаясь к требуемому местоположению как часть инструкции.
Если не указано иное, неявные чтения, которые не вызывают исключений и не имеют побочных эффектов, могут происходить произвольно, рано и спекулятивно, даже до того, как машина сможет доказать, что чтение будет необходимо. Например, допустимая реализация может попытаться прочитать всю основную память при первой же возможности, кэшировать как можно больше доступных для выборки (исполняемых) байтов для последующих выборок инструкций и никогда больше не читать основную память для выборок инструкций.

## Slide 8: Процессоры RISC‑V Исключения, прерывания и ловушки
Исключения — это необычные условия, связанные с инструкцией в текущем RISC‑V hart’е, которые могут возникнуть во время выполнения
Прерывания — это внешние асинхронные события, которые могут привести к неожиданной передаче управления RISC‑V hart
Ловушки означают передачу управления обработчику ловушек, вызванную либо исключением, либо прерыванием. Типы:
Содержащаяся
  ecall
Запрошенная
  системный вызов
Невидимая
  эмуляция отсутствующих инструкций
Фатальная
  сбой проверки защиты страниц виртуальной памяти
Notes: Исключения — это необычные условия, связанные с инструкцией в текущем RISC‑V hart’е, которые могут возникнуть во время выполнения.
Прерывания — это внешние асинхронные события, которые могут привести к неожиданной передаче управления RISC‑V hart.
Ловушки означают передачу управления обработчику ловушек, вызванную либо исключением, либо прерыванием.
То, как ловушки обрабатываются и становятся видимыми для программ, работающих на hart’е, зависит от окружающей среды выполнения. С точки зрения программ, работающих в этой среде выполнения, ловушки, с которыми сталкивается hart во время выполнения, могут иметь четыре различных эффекта:
• Содержащаяся ловушка
Этот тип ловушек виден и обрабатывается программным обеспечением, работающим в EEI. Например, в случае, когда и пользовательский режим, и режим супервизора на hart’ах обрабатываются EEI, ECALL hart’а, работающего в пользовательском режиме, приведет к передаче управления обработчику режима супервизора, работающему на том же hart’е.
• Запрошенная ловушка
Когда синхронное исключение возникает в результате явного вызова среды выполнения, требующего действия от программного обеспечения в среде выполнения, это называется запрошенной ловушкой. Примером может служить системный вызов. В этом случае выполнение может возобновиться или не возобновиться после того, как программное обеспечение в среде выполнения выполнит запрошенное действие.
• Невидимая ловушка
Этот тип ловушки обрабатывается средой выполнения прозрачным образом, и выполнение программы возобновляется в обычном режиме после обработки ловушки. Примеры включают эмуляцию отсутствующих инструкций, обработку ошибок нерезидентных страниц в системе виртуальной памяти, работающей по требованию, и обработку прерываний устройства для другого задания в многопрограммной машине.
• Фатальная ловушка
Фатальные ловушки представляют собой фатальный сбой в системе и вызывают завершение выполнения программы. В качестве примера можно привести сбой проверки защиты страниц виртуальной памяти или истечение срока действия сторожевого таймера. Каждый EEI должен определить, как завершается выполнение и как об этом сообщается во внешнюю среду.
Способ обработки каждой ловушки определяется EEI.

## Slide 9: Процессоры RISC‑V Тулчейн
npm install --global xpm@latest
xpm install --global @xpack-dev-tools/riscv-none-embed-gcc@latest --verbose
Со списком доступных инструментов можно ознакомиться на GitHub. В данном для начала работы понадобятся компилятор и компоновщик GNU GCC.
Для Windows
export PATH=$PATH:$RISCV/bin:$RISCV/riscv32/bin:$RISCV/riscv64/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$RISCV/riscv32/lib:$RISCV/riscv64/lib
Для Linux:
Тулчейн на базе Eclipce
Тулчейн командной строки
  Установка из исходного кода
  Установка двоичных файлов
Также могут потребоваться кросс-компилятор RISC-V, инструменты эмуляции.
Notes: Одним из ключевых требований к использованию процессора является наличие чистой среды разработки с набором инструментов (называемых «тулчейн»), которые позволят беспрепятственно использовать программное обеспечение на создаваемом оборудовании. Инструменты RISC‑V можно найти на GitHub. Процесс их установки подробно описан в файле README.
В этом курсе мы будем использовать компилятор GNU GCC C/C++ и компоновщик для компиляции и запуска программных приложений, которые мы разрабатываем на наших аппаратных моделях RISC‑V. Для разработки программного обеспечения под Windows/Linux/Mac мы можем использовать IDE на базе Eclipse или командную строку GCC.
Если вы планируете использовать Windows для отработки примеров, то для запуска примеров FreeRTOS можно использовать тулчейн Eclipse. После установки Eclipse выполните следующие шаги для установки тулчейна RISC‑V.
Шаг 1: Установите npm для Windows. Это утилита, которая позволяет пользователям устанавливать пакеты Java.
Шаг 2: После установки npm выполните следующую команду в утилите командной строки, чтобы установить основные программы, необходимые для установки тулчейна: npm install --global xpm@latest
Шаг 3: После установки XPM выполните приведенную ниже команду для установки компилятора GCC и сопутствующих инструментов: xpm install --global @xpack-dev-tools/riscv-none-embed-gcc@latest –verbose
На машинах Linux пользователи могут установить либо тулчейн на базе Eclipse, либо тулчейн командной строки. Тулчейн командной строки можно установить из двоичных файлов, или загрузить исходный код компилятора и скомпилировать его на своей машине.
Установка из исходного кода может быть выполнена путем получения исходных файлов из следующего места на GitHub. Выполните шаги, перечисленные в файле README на GitHub. В результате инструменты будут установлены и готовы к использованию в вашей среде Linux.
Установка двоичных файлов
Шаг 1: Пользователь может загрузить двоичные файлы компилятора из следующего места на GitLab. Шаг 2: После клонирования двоичных файлов установите путь к директории bin инструмента, а также добавьте библиотечные файлы в LD_LIBRARY_PATH. Пример настроек:
• export PATH=$PATH:$RISCV/bin:$RISCV/riscv32/bin:$RISCV/riscv64/bin
• export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$RISCV/riscv32/lib:$RISCV/riscv64/lib
При компиляции приложения пользователям, возможно, придется использовать соответствующие компиляторы Си для компиляции кода. В этом случае для компиляции приложения пользователю необходимо использовать кросс-компилятор RISC‑V для выбранной им машины.
После компиляции приложения пользователь может протестировать его с помощью различных эмуляторов, таких как Spike (специфичный для RISC‑V) или QEMU (поддерживает несколько семейств процессоров).