## Slide 1: 5. Портирование приложений FreeRTOS на процессоры RISC‑V

## Slide 2: Портирование приложений FreeRTOS на процессоры RISC‑V Требования для переноса FreeRTOS на процессоры RISC‑V
Исходные файлы
  Необходимые файлы
  При расширениии архитектуры freertos_risc_v_chip_specific_extensions.h (из каталога /FreeRTOS/Source/Portable/[compiler]/RISC-V/chip_specific_extensions)
    Включение в путь include ассемблера
Настройка FreeRTOSConfig.h
  При включении машинного таймера установите configMTIME_BASE_ADDRESS в базовый адрес MTIME, а configMTIMECMP_BASE_ADDRESS — адрес MTIMECMP, иначе — оба значения в 0
Настройка стека прерываний
  Определение в скрипте компоновщика
  Объявление на уровне порта
Необходимые параметры компилятора и ассемблера
  Задание обработчика внешнего прерывания
    Найти имя обработчика вида void ext_int_handler (uint32_t cause)
    Определить макрос ассемблера -DportasmHANDLE_INTERRUPT=ext_int_handler
  Включение заголовочного файла, специфичного для процессора в include путь ассемблера
Установка обработчика ловушек FreeRTOS
Notes: Необходимые файлы RTOS — это файлы, перечисленные в главе FreeRTOS. Либо выберите необходимые исходные файлы, либо выберите проект примера RISC‑V и используйте его в качестве отправной точки. Для всех портов RISC‑V, требующих расширения архитектуры (что характерно для большинства чипов RISC‑V), требуется один дополнительный файл. Этот дополнительный заголовочный файл называется freertos_risc_v_chip_specific_extensions.h. Существует одна реализация этого заголовочного файла для каждого поддерживаемого расширения архитектуры, причем все реализации расположены в подкаталогах каталога /FreeRTOS/Source/Portable/[compiler]/RISC-V/chip_specific_extensions, где [compiler] — используемый компилятор.
Параметры configMTIME_BASE_ADDRESS и configMTIMECMP_BASE_ADDRESS должны быть определены в FreeRTOSConfig.h. Если целевой RISC‑V чип включает машинный таймер (MTIME), то установите configMTIME_BASE_ADDRESS в базовый адрес MTIME, а configMTIMECMP_BASE_ADDRESS в адрес регистра сравнения MTIME (MTIMECMP). В противном случае установите оба значения в 0.
Порт FreeRTOS RISC‑V использует выделенный стек прерываний перед вызовом любых функций C из процедуры обслуживания прерываний (interrupt service routine, ISR). Память для использования в качестве стека прерываний может быть определена в скрипте компоновщика или объявлена на уровне портов FreeRTOS как статически выделенный массив. Первый метод предпочтительнее для микроконтроллеров (MCU) с ограниченным объемом памяти, поскольку он позволяет использовать стек планировщика, используемый main() до запуска планировщика, в качестве стека прерываний, когда он больше не используется для первоначальной цели после запуска планировщика.
Различные реализации RISC‑V предоставляют различные обработчики прерываний для своих внешних прерываний. Установка опций, соответствующих данной реализации, указывает ядру FreeRTOS, какой обработчик внешних прерываний ему нужно вызвать.
Чтобы задать обработчик внешнего прерывания, необходимо определить следующие параметры:
• Найти имя обработчика внешнего прерывания, предоставляемого в рамках программы выполнения RISC‑V поставщиком микросхемы. Обработчик прерывания должен иметь один параметр, которым является значение регистра причины RISC‑V в момент возникновения прерывания. Прототип обработчика прерывания должен иметь вид: void ext_int_handler (uint32_t cause);
• Определить макрос ассемблера под названием portasmHANDLE_INTERRUPT, равный имени обработчика прерываний. Если вы используете GCC, этого можно добиться, добавив в командную строку ассемблера следующее, предполагая, что обработчик прерываний называется ext_int_handler: -DportasmHANDLE_INTERRUPT=ext_int_handler. Также не забудьте добавить заголовочный файл, специфичный для реализации процессора RISC‑V, в путь включения ассемблера.
Последний необходимый шаг — установка обработчика прерываний FreeRTOS, freertos_risc_v_trap_handler(). Это центральная точка входа для всех прерываний и исключений. Обработчик ловушек FreeRTOS вызывает обработчик внешних прерываний, когда источником ловушки является внешнее прерывание.

## Slide 3: Портирование приложений FreeRTOS на процессоры RISC‑V Проверка портированной версии FreeRTOS на RISC‑V
int main_blinky( void ) { vSendString( "Hello FreeRTOS!" ); xQueue = xQueueCreate( mainQUEUE_LENGTH, sizeof( uint32_t ) ); if( xQueue != NULL ) { xTaskCreate( prvQueueReceiveTask, "Rx", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2U, NULL, mainQUEUE_RECEIVE_TASK_PRIORITY, NULL ); xTaskCreate( prvQueueSendTask, "Tx", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2U, NULL, mainQUEUE_SEND_TASK_PRIORITY, NULL ); } vTaskStartScheduler(); return 0; }
Тестовый пример для проверки портирования. Он включает две задачи FreeRTOS и планировщик, работающий между ними. Есть также очередь, которая используется для передачи управления между задачами.
Notes: После завершения переноса на процессор пользователь может свободно создавать приложения, использующие FreeRTOS для управления потоком управления в программе.
На слайде приведен простой пример приложения, которое поставляется с установкой FreeRTOS для проверки правильности переноса.
Это тестовое приложение называется программой blinky, имитирующей мигание светодиода в целевой системе. Она включает две задачи FreeRTOS и планировщик, работающий между ними. Есть также очередь, которая используется для передачи управления между задачами. Поскольку у нас нет платы, в коде используются операторы отображения, чтобы продемонстрировать результат переключения потока выполнения между двумя задачами.

## Slide 4: Портирование приложений FreeRTOS на процессоры RISC‑V Пример сборки и запуска
export PATH=<путь до тулчейна>/bin:$PATH
Для запуска понадобятся:
тулчейн GNU RISC‑V
qemu-riscv32-system
ОС Linux
Настройка тулчейна
Сборка примера
Запуск примера
make
qemu-system-riscv32 -nographic -machine virt -net none \ -chardev stdio,id=con,mux=on -serial chardev:con \ -mon chardev=con,mode=readline -bios none \ -smp 4 -kernel ./build/RTOSDemo.axf
Notes: Как собрать и запустить результат портирования на RISC‑V в QEMU?
Первым шагом будет выбор примера RISCV64 для RISC‑V QEMU. Для этого возьмём пример из директории /FreeRTOS/Demo/RISC-V-Qemu-virt_GCC.
Для запуска понадобятся:
• тулчейн GNU RISC‑V
• qemu-riscv32-system;
• ОС Linux.
Настройка тулчейна
export PATH=<путь до тулчейна>/bin:$PATH
Сборка примера
make
Запуск примера
qemu-system-riscv32 -nographic -machine virt -net none \
-chardev stdio,id=con,mux=on -serial chardev:con \
-mon chardev=con,mode=readline -bios none \
-smp 4 -kernel ./build/RTOSDemo.axf