## Slide 1
Лаборатория Системного ПРограммирования и
ИНформационных Технологий СПбГУ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Введение в разработку приложений для встроенных систем на платформе Intel Atom
Граничин Олег Николаевич,
Кияев Владимир Ильич – общая редакция
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 2
Введение в разработку приложений для встроенных систем
на платформе Intel Atom
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Программа курса:
Компьютерный континуум, процессор Intel-Atom. ОС Android
2. Программирование для встроенных систем
3. Математические принципы реализации автоматического управления
4. Автоматизированное управление мобильным роботом
5. Основы технического зрения
6. Разработка ПО бортового микрокомпьютера БПЛА
www.math.spbu.ru/user/gran/Atom31/index.htm
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 3
Структура занятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Лекция или Лабораторная работа
Контрольные вопросы
Список литературы
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 4
Лабораторные работы
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Описание лабораторной работы:
Цель лабораторной работы
Введение
Инструкция для выполнения лабораторной работы
Исходные коды
5. Задания для самостоятельной работы
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 5
Общие сведения о платформе Intel Atom и
ОС Android
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Лекция 1:
Введение
Компьютерный континуум Intel
Процессор Intel Atom
ОС Android
Контрольные вопросы
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 6
Уже сейчас
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Самый маленький процессор Intel построен на самых маленьких транзисторах в мире
Низкое энергопотребление, полноценная архитектура x86 размером с рисинку!
Производится по 45 и 32 нм технологии. Каждое ядро состоит из 47 миллионов транзисторов. Новый двухядерный Intel® Atom™ работает на 1.6GHz, имеет память1MB второго уровня, потребляет не более 8W TDP
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 7
Atom – основа нескольких сегментов
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 8
Миниатюрные платформы
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008
2009/2010
2011
Прогноз
Medfield: Penwell SoC and Avantele Passage MSIC
Moorestown: Lincroft Processor, Langwell Platform Controller Hub, and Briertown MSIC
Menlow: Silverthorne Processor and Poulsbo System Controller Hub
Menlow
(45nm)
Board Size: 8,500 sq mm
CPU/CS: 667 sq mm
Part Count: 550
Standby Power 1.4W
2.4-4.3W active
1X graphics performance
4-6 hrs video/browsing
Moorestown
(45nm)
Board Size: 4,200 sq mm
CPU+PCH387 sq mm
Part Count: 400
Standby Power: >50x Lower
2-4X reduction in active
2X graphics performance**
Longer life with smaller battery,
Enabling smaller FF
Medfield
(32nm)
Board Size: Reduced
SoC: 144 sq mm
Part count: reduced
Standby Power: Lower
Highly integrated SoC
Up to 4X graphics performance**
Further reduction in power and improved battery life
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 9
Миниатюрные платформы
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008
2009/2010
2011
Прогноз
Medfield: Penwell SoC and Avantele Passage MSIC
Moorestown: Lincroft Processor, Langwell Platform Controller Hub, and Briertown MSIC
Menlow: Silverthorne Processor and Poulsbo System Controller Hub
Menlow
(45nm)
Board Size: 8,500 sq mm
CPU/CS: 667 sq mm
Part Count: 550
Standby Power 1.4W
2.4-4.3W active
1X graphics performance
4-6 hrs video/browsing
Moorestown
(45nm)
Board Size: 4,200 sq mm
CPU+PCH387 sq mm
Part Count: 400
Standby Power: >50x Lower
2-4X reduction in active
2X graphics performance**
Longer life with smaller battery,
Enabling smaller FF
Medfield
(32nm)
Board Size: Reduced
SoC: 144 sq mm
Part count: reduced
Standby Power: Lower
Highly integrated SoC
Up to 4X graphics performance**
Further reduction in power and improved battery life
Intel® Atom™ E600 – Intel объявила о выпуске семейства «систем-на-чипе» Intel® Atom™ E600 (кодовое наименование Tunnel Creek) для встраиваемых систем.
Intel® Atom™ CE4200 - Известное под кодовым наименованием Groveland семейство «систем-на-чипе» III поколения, базирующtеся на архитектуре Intel, предназначено для использования в «умном» телевидении, в системах, объединяющих стандартное телевещание с интернетом, библиотекой контента и мощными функциями поиска. В состав решений входят интегрированные ядро Intel Atom™ с частотой 1,2 ГГц и кэш-память второго уровня объемом 512 КБ. Оно предлагает широкие возможности для разработки интерактивных, открытых и персонализированных приложений для запуске на экране телевизора. Планы по созданию цифровых приставок нового поколения на базе компонентов Intel озвучили ADB*, Sagemcom,* Samsung* и Technicolor*.
Решения на базе Intel® Atom™ CE4200 для потребительской электроники – «Система-на-чипе» осуществляет многопоточное декодирование и обработку HD-видео, поддерживает 3D, MPEG2, MPEG4-2 и VC-11. Решение оснащено интегрированным декодером HD-видео (H.264), позволяет осуществлять видеозвонки, потоковую передачу материалов на другие устройства, в том числе портативную электронику. Благодаря поддержке различных режимов питания новые решения помогают снизить энергопотребление и создавать устройства, удовлетворяющие промышленным стандартам по энергопотреблению.
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 10
Платформы с процессором Intel® Atom™ продающиеся сегодня
Sharp / Willcom
Fujitsu
Clarion
Aigo
Lenovo
BenQ/TIM
SFR/Compal
Gigabyte / CHT
Dell 12”/10”
Kojinsha (Inventec)
OQO
Asus
YuKyung
Panasonic
USI
UMID
Hanbit
MSI
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 11
Специфика мобильного ПО
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергопотребление
Размеры, формы
Беспроводное взаимодействие
Производительность
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 12: История создания ОС Android
Компания Google в 2002 году заинтересовалась разработками Э. Рубина
В 2005 году Google купила Android Inc
В ноябре 2007 года состоялся анонс Android.
Google создала альянс под названием Open Handset Alliance, объединивший всех ведущих производителей мобильных устройств и разработчиков программ.
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 13: История версий
2.0 Eclair — включает новый браузер, расширяет API камеры.
2.1 Eclair — поддержка голосового контроля.
2.3 Gingerbread — улучшенный UI, добавлением программной клавиатуры. Добавлена поддержка соединения между устройствами.
3.2 Honeycomb — оптимизация для широкого диапазона экранов (планшеты), новый «зум-заполнитель» экрана
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 14: Архитектура Android
Ядро - модифицированный Linux
Набор системных С++ библиотек
Android Runtime – среда выполнения Java на основе виртуальной машины Dalvik.
Application Framework — набор Java библиотек для прикладного программиста
Уровень приложений, включая предустановленные
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 15: Android – не Linux!
Android — это не очередной дистрибутив Linux!
Ядро Adroid очень похоже на ядро Linux, но...
В Android сильно модифицирован glibc
В Android радикально сокращен набор утилит Linux
В Android нет встроенной оконной системы
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 16: Особенности ядра Android
Binder — межпроцессное взаимодействие
Поддержка логирования logcat
Управление памятью (ashmem, pmem, oom)
Избыточная сетевая безопасность
Файловая система YAFFS2
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 17: Схема ОС Android
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 18: Bionic – «исправленный» glibc
Bionic — библиотека стандартных вызовов языка C для Android, замена glibc
Особенности:
  BSD лицензия вместо GPL
  Малые размеры объектного кода
  Ориентация на процессоры с низкими частотами
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 19: Java – машина Dalvik
Виртуальная машина Dalvik является частью мобильной платформы Android
Dalvik является регистр-ориентированной, а не стек-ориентированной машиной
Dalvik использует JIT компиляцию
Dalvik использует свой собственный байт-код, но умеет конвертировать оригинальный байт-код в свой
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 20: Обзор Java API
Java: java.io, java.lang.*, java.util, java.security, …
Расширения Java: javax.net.*, javax.xml.*, …
org.apache.http.*
Другие расширения: org.json, org.w3c.dom.*, org.xml.sax.*
Android API: android.*
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 21: Обзор Android API – графика
android.view, android.widget — элементы GUI, взаимодействие с пользователем
android.graphics — примитивы двумерной графики, графические файлы
android.animation — анимация, в т.ч. в GUI
android.opengl — OpenGL ES 2.0
android.gesture — поддержка управления жестами
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 22: Обзор Android API – сеть
android.net — сетевые протоколы высокого уровня, WiFi
android.webkit — движок веб-браузера
android.bluetooth — стек BlueTooth
android.nfc — стек Near Field Communication
android.telephony — примитивы телефонной связи и SMS
android.drm — управление правами контента
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 23: Обзор Android API – разное
android.app — модель приложений Android
android.os — межпроцессное взаимодействие
android.hardware — камера и датчики
android.location — геолокация
android.media — кодирование звуковых и видео потоков
android.database — базы данных, включая SQLite
и многое другое...
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 24
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Благодарю за внимание!
Вопросы?
Разработка для встроенных систем на платформе Intel Atom. Лекция 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------