## Slide 1
Разработка приложений для Windows Phone 7
Богданов М.Р.
Лекция 1. Вводная. Мобильные и встраиваемые платформы и системы

## Slide 2
Микропроцессоры
Универсальные микропроцессоры типа Pentium IV в силу их высокого энергопотребления в мобильных и встраиваемых системах обычно не используются. Более распространены процессоры с системой команд x86 (Intel Atom, VIA Nano, AMD LX800/LX900) и решения на базе системы команд RISC-процессоров ARM (Marvell PXA320, Freescale i.MXnn).

## Slide 3
Intel® Atom™
Процессоры Intel Atom могут содержать одно или два ядра, они изготавливаются по 45 нм-технологии. Тактовая частота варьирует от 1,5 до 2,13 гигагерц. В некоторых моделях реализована поддержка технологии Intel® 64 и Intel® Virtualization (VT-x).

## Slide 4
VIA Nano
Процессоры Nano, разработаны на базе 64-разрядной суперскалярной микроархитектуры. Новые процессоры будут располагать тактовыми частотами от 800 МГц до 1,8 ГГц и совместимостью с встроенными системными медиапроцессорами VIA. Вероятно, в скором времени этими процессорами будут оснащены цифровые терминалы, бортовые компьютеры, промышленные системы, “умная” бытовая электроника и прочее

## Slide 5
AMD LX800/LX900
Тактовая частота – 600 МГц. Ядро – 32-разрядное.
Кэш-память первого уровня (команд/данных) – 64/64 Кб;
Интерфейс памяти - 64-разрядный DDR, 600 МГц;
Поддержка наборов команд Intel MMX and AMD 3D Now!
Внутренняя шина – GeodeLink, 9 Гб/с;
Поддержка 128-разрядного шифрования по алгоритму AES (CBC/ECB). Встроенный графический процессор и дисплейный контроллер, разрешения - 1920x1440 (CRT) и 1600x1200 (LCD) пикселей

## Slide 6
Marvell PXA320
тактовая частота – 806 МГц
кэш второго уровня - 256 KB
Флэш-память: 64-256 MB NAND Flash
ОЗУ -64 - 256 MB DDR
USB – 1 слот
Последовательные порты: 3 порта 3 UARTS
Аудио: 20-бит стерео
Видео: вплоть до SVGA (800x600), включая тачскрин и подсветку экрана

## Slide 7
Freescale i.MXnn
Тактовая частота – 533 МГц. Имеется встроенное устройство для обработки чисел с плавающей точкой, и поэтому он предназначен, в первую очередь, для использования в приложениях, требующих интенсивных вычислений и быстрое время исполнения, например в системах обработки графической информации.
Память до 256 Мбайт DDR, до 256 NAND флэш-памяти, SD/MMC и CompactFlash, интерфейсы—CAN 2.0b, 10/100BASE-T Ethernet, GPIO, PWM, LCD, аудиокодек AC'97

## Slide 8
Порты ввода-вывода
Мобильные и встраиваемые системы могут иметь разнообразные проводные и беспроводные порты ввода вывода. Они обычно содержать USB-порты, последовательные порты, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, встречается поддержка GPS.

## Slide 9
Мультимедийные возможности
Многие специализированные микропроцессоры имеют встроенные графические процессоры, обеспечивающие поддержку видео высокого разрешения, встречается поддержка сенсорного экрана и ускорители трехмерной графики. Многие микропроцессоры, предназначенные для мобильных или встраиваемых систем, имеют встроенные аудиокодеки. Все это делает возможным их применение в сотовых телефонах, мультимедийных киосках и других развлекательных устройствах.

## Slide 10
Операционные системы
Встраиваемые системы предназначены для управления неких процессов или оборудования. Данное обстоятельство предъявляет определенные требования к устанавливаемым на этом оборудовании операционным системам. При управлении, например, авиационным или автомобильным оборудованием, критично время отклика. Оно не должно превышать некой заранее известной небольшой величины. Если оборудование имеет небольшие размеры, приходится решать вопросы, связанные со снижением энергопотребления. Часто устройства бывают одноразовыми и необслуживаемыми.

## Slide 11
Windows Embedded Compact
Время переключение на прерывание - десятки мкс
Ресурсоемкость: ОЗУ/ПЗУ - десятки Мб
Поддержка сетей TCP/IP(IPv4, IPv6)
Поддержка веб-сервисов (XML, SOAP, COM/ATL, WSDL)
Интеграция с Windows-инфраструктурой (ActiveSync, RDP, LDAP, клиент Exchange, и т.д.)
Поддержка беспроводных сетей (WPAN, WLAN, WWAN) и сотовых сетей
Функции управления энергопотреблением
Штатная графическая оболочка (GWES), поддержка Adobe Flash Lite и Microsoft Silverlight

## Slide 12
Windows Mobile 6.5
Предустановленные программы: мобильная версия Microsoft Office, пакет программ Outlook Mobile, мобильный браузер Internet Explorer Mobile, Windows Media Player для Windows Mobile. Поддерживается интеграция с сервисами Windows Live. Есть клиент для PPTP VPN и функция Internet Connection Sharing (ICS), позволяющая делить подключение к Интернет с настольным компьютером через USB или Bluetooth. Файловая система и структура папок аналогичны таковым в Windows 9x/Windows NT. В ОС реализована многозадачность.

## Slide 13
Windows Phone 7
В ОС реализована интеграция с сервисами Microsoft Xbox Live и Zune. Windows Phone 7 имеет новый домашний экран, основанный на так называемых «живых элементах» (Live Tiles). Интерфейс «Metro» напоминает интерфейс Zune HD, используются «плитки», которые прокручиваются по вертикали и могут быть настроены для быстрого запуска, ссылки на контакты или управление, содержатся виджеты. В Windows Phone 7 поддерживается технология multi-touch.

## Slide 14
Google Android
Android — операционная система для мобильных телефонов, планшетных компьютеров, нетбуков и смартбуков, основанная на ядре Linux. Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. Также есть возможность писать приложения на Си и других языках программирования с помощью Android Native Development Kit.

## Slide 15
Apple iOS
Apple iOS — операционная система, разработанная компанией Apple на основе Mac OS X для мобильных устройств: iPhone, iPod Touch, iPad. Входит в семейство операционных систем Apple OS X, к которому так же относится и ОС для настольных компьютеров — Mac OS X. В Apple iOS используется ядро Darwin, основанное на микроядре Mach и содержащее код, написанный самой Apple, и код, полученный от ОС NeXTSTEP и FreeBSD. iOS имеет четыре слоя абстракции: ядро ОС, сервисы ядра, Media и API Cocoa Touch (англ.).

## Slide 16
Литература:
1. http://www.intel.com/ru_RU/products/processor/atom/index.htm
2. http://creep.ru/hardware/1161040963-novye-processory-via-nano-e.html
3. http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/78/69
4. http://www.inhand.com/images/pdf/inhand_fingertip5_lowres.pdf
5. http://www.kit-e.ru/articles/industrial/2009_02_82.php
6. http://www.intuit.ru/department/se/winembce/5/1.html
7. ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/QNX/QNX_Neutrino/QNX_Neutrino_RTOS_ru.pdf
8. http://embedded.prosoft.ru/products/types/3995/436416.html
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Android
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS